## Slide 1: REVISÃO MÓDULO 3(Camada de Transporte)
Amora Albuquerque
Anália Lima
Bruno Gentilini
Cleivson Siqueira
Eduardo Souza
Ivan França
Infra-Estrutura de Comunicação (IF678)
Professor: Paulo Gonçalves

## Slide 2: Exercício 1
Quais serviços básicos devem ser oferecidos a aplicação por todo protocolo da camada de transporte?

## Slide 3: Exercício 1
Quais serviços básicos devem ser oferecidos a aplicação por todo protocolo da camada de transporte?
Multiplexação e Demultiplexação

## Slide 4: Exercício 2
Quando um segmento TCP chega a um hospedeiro, o socket ao qual o segmento será dirigido depende:
A - do número da porta do destino.
B - do endereço IP da fonte do datagrama que encapsulou o segmento.
C - do número da porta da fonte.
D - todas as respostas acima.

## Slide 5: Exercício 2
Quando um segmento TCP chega a um hospedeiro, o socket ao qual o segmento será dirigido depende:
A - do número da porta do destino.
B - do endereço IP da fonte do datagrama que encapsulou o segmento.
C - do número da porta da fonte.
D - todas as respostas acima.

## Slide 6: Exercício 3
UDP tem quais das seguintes características:
A - apresentação de três vias para estabelecer a conexão.
B - taxa de envio regulada.
C - estado da conexão no servidor.
D - nenhuma das respostas acima.

## Slide 7: Exercício 3
UDP tem quais das seguintes características:
A - apresentação de três vias para estabelecer a conexão.
B - taxa de envio regulada.
C - estado da conexão no servidor.
D - nenhuma das respostas acima.

## Slide 8: Exercício 4
É possível que uma aplicação tenha transferência confiável de dados usando UDP? E qual seria a utilidade disto?

## Slide 9: Exercício 4
É possível que uma aplicação tenha transferência confiável de dados usando UDP? E qual seria a utilidade disto?
Sim é possível, desde que a confiabilidade seja embutida na própria aplicação. Desta forma, os processos de aplicação podem se comunicar de maneira confiável sem ter que se sujeitar às limitações da taxa de transmissão impostas pelo mecanismo de controle de controle de fluxo e de congestionamento.

## Slide 10: Exercício 5
Suponha que o host A queira fazer um download de um arquivo do host B utilizando o protocolo TCP. O arquivo tem tamanho = 4MSS e a janela inicial tem tamanho = 1 MSS.
Mostre todos os passos desde o início da conexão até o seu encerramento.

## Slide 11: Exercício 5
SYN
SYNACK
ACK + Requisição
1º MSS
2 ºe 3º MSS
ACK para o 1º pacote
ACK para o 2º pacote
...
...
ACK para o 2º pacote
ACK para o 3º pacote
4º MSS
ACK para o 4º pacote
FIN
ACK
FIN
HOST A
HOST B
HOST A
HOST B
ACK

## Slide 12: Exercício 5
OBS:
Ao receber o segmento TCP SYN o HOST B reserva buffers e variáveis TCP à conexão;
Ao receber o segmento TCP SYNACK o HOST A
reserva buffers e variáveis TCP à conexão;
Qualquer um dos processos que participa de uma conexão TCP pode encerrar a conexão.

## Slide 13: Exercício 5
Como seria um upload?

## Slide 14: V ou F
O UDP ao receber um pacote corrompido, sempre descartará esse pacote, já que o mesmo fornece verificação de erro.

## Slide 15: V ou F
O UDP ao receber um pacote corrompido, sempre descartará esse pacote, já que o mesmo fornece verificação de erro.
Falso. Nem sempre o pacote será descartado, em algumas implementações do UDP, o mesmo passa o segmento danificado à aplicação acompanhado de um aviso.

## Slide 16: V ou F
Com o protocolo GBN, se o destinatário recebe um pacote fora de ordem, com número de seqüência em [rcv_base-N, rcv_base -1], um ACK para esse pacote deve ser gerado mesmo que esse pacote já tenha sido reconhecido anteriormente.

## Slide 17: V ou F
Com o protocolo GBN, se o destinatário recebe um pacote fora de ordem, com número de seqüência em [rcv_base-N, rcv_base -1], um ACK para esse pacote deve ser gerado mesmo que esse pacote já tenha sido reconhecido anteriormente.
Falso. Quem realiza essa ação é o SR. Com o GBN, o destinatário descarta o pacote e reenvia um ACK para o pacote mais recente que foi recebido na ordem correta.

## Slide 18: V ou F
Com o protocolo SR, é possível o remetente receber um ACK para um pacote que caia fora de sua janela?

## Slide 19: V ou F
Com o protocolo SR, é possível o remetente receber um ACK para um pacote que caia fora de sua janela?
Verdadeiro. Suponha que o remetente tem uma janela de tamanho 3 e mande os pacotes 1, 2 e 3 no tempo t0. Em t1 (t1>t0), o receptor manda os acks dos pacotes 1,2 e 3. Em t2 (t2>t1), no remetente dá timeout (Congestionamento) e ele reenvia os pacotes 1,2 e 3. No tempo t3, o receptor recebe novamente os pacotes(pacotes duplicados) e reenvia acks de confirmação. Em t4, o remetente recebe os acks (de t1) e anda sua janela para 4,5, e 6. Em t5 o remetente recebe os acks do tempo (de t3). Esses acks estarão confirmando pacotes fora da janela.

## Slide 20: V ou F
Com o GBN, é possível o remetente receber um ACK para um pacote que caia fora de sua janela corrente?

## Slide 21: V ou F
Com o GBN, é possível o remetente receber um ACK para um pacote que caia fora de sua janela corrente?
Verdadeiro. No mesmo cenário anterior.

## Slide 22: Exercício 6
O que ocorre quando o tamanho da janela de recepção enviada pelo destinatário ao remetente é igual a zero, considerando que o destinatário não tenha nada para enviar ao remetente?

## Slide 23: Exercício 6
O que ocorre quando o tamanho da janela de recepção enviada pelo destinatário ao remetente é igual a zero, considerando que o destinatário não tenha nada para enviar ao remetente?
Enquanto o processo de aplicação do destinatário esvazia o buffer, o TCP não envia novos segmentos com os novos valores da janela de recepção para o remetente. O remetente nunca é informado de que há espaço livre no buffer de recepção do destinatário e fica bloqueado não transmitindo mais dados!

## Slide 24: Exercício 7
Qual a solução do problema anterior?

## Slide 25: Exercício 7
Qual a solução do problema anterior?
A especificação do TCP requer que o remetente continue a enviar segmentos com 1 byte quando a janela de recepção do destinatário for zero. O buffer começará a esvaziar e os reconhecimentos vão conter um valor diferente de zero para janela de recepção.

## Slide 26: Exercício 8
Suponha que uma dada conexão TCP, suponha que 4 reconhecimentos foram devolvidos com as amostras RTT correspondentes SampleRTT4, SampleRTT3, SampleRTT2, SampleRTT1. Expresse o EstimateRTT em termos das quatro amostras RTT.
Notes: Resposta:
EstimatedRTT1 = aSampleRTT1 EstimatedRTT2 = aSampleRTT2 + (1 - a)EstimatedRTT1 = aSampleRTT2 + (1 - a)(aSampleRTT1) EstimatedRTT3 = aSampleRTT3 + (1 - a)EstimatedRTT2 = aSampleRTT3 + (1 - a)(aSampleRTT2 + (1 - a)(aSampleRTT1)) = aSampleRTT3 + (1 - a)(aSampleRTT2) + (1 - a)^2(aSampleRTT1) EstimatedRTT4 = aSampleRTT4 + (1 - a)EstimatedRTT3 = aSampleRTT4 + (1 - a)(aSampleRTT3 + (1 - a)(aSampleRTT2) + (1 - a)^2(aSampleRTT1)) = aSampleRTT4 + (1 - a)(aSampleRTT3) + (1 - a)^2(aSampleRTT2) + (1 - a)^3(aSampleRTT1) * a = alpha. * ^x indica que o número foi elevado a x. *Qualquer número entre 0 e 1 diminui quando elevado à potências cada vez maiores. Ex: Supondo a = 0,25. (1 - a) = 0,75; (1 - a)^2 = 0,5625; (1 - a)^3 = 0,421875 Daí: (1 - a) > (1 - a)^2 > (1 - a)^3

## Slide 27: Exercício 8
E se tivéssemos 10 amostras. Qual seria o valor do coeficiente que multiplica o SampleRTT 2, para o EstimateRTT em termos das dez amostras RTT?
Notes: EstimatedRTT10 = aSampleRTT10 + (1 - a)EstimatedRTT9 =
=aSampleRTT10+ (1 - a)(aSampleRTT9) + (1 - a)^2(aSampleRTT8) + ... + (1 - a)^8(aSampleRTT2) + (1 - a)^9(aSampleRTT1)

## Slide 28: Exercício 9
Chart: Rodada de transmissão
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 4 | 8

## Slide 29: Exercício 9
1 - Qual é a versão do TCP utilizada no gráfico?
2 – Quais os intervalos de partida lenta?
3 – Qual o valor inicial do Threshold?
4 – Qual o valor do Threshold na 18ª rodada?
5 – O que aconteceu para a congWin voltar a ser 1 MSS ?

## Slide 30: Exercício 9
1- TCP Reno
2 – [1,6] e [23,26]
3 – 32 segmentos
4 – Quando a perda foi detectada, o tamanho do congwin era 42, logo o threshold = 42/2 = 21.
5 – Ocorreu timeout.

## Slide 31: Dúvidas?