## Slide 1
Falso, as vezes é muito mais rápido e prático fazer a retransmissão no próprio enlace ao invés de esperar que o TCP faça isso.
1) Não existe necessidade de implementar confiabilidade na camada enlace, uma vez que já existe confiabilidade fim-a-fim.

## Slide 2
Verdadeiro.
2) A correção de erros com bit paridade detecta erros com uma certa probabilidade.

## Slide 3
Falso, TDMA não é de acesso randômico.
3) TDMA, CSMA e ALOHA são protocolos MAC de acesso randômico.

## Slide 4
Verdadeiro.
4) No slotted ALOHA, se dois ou mais nós transmitem em um mesmo slot, todos detecam a colisão.

## Slide 5
Falso, o slotted ALOHA é 100% melhor que o ALOHA puro.
5) O slotted ALOHA é 50% melhor que o ALOHA puro.

## Slide 6
Verdadeiro.
6) No CSMA/CD a transmissão é interrompida caso seja detectada colisão.

## Slide 7
Verdadeiro.
7) Em uma WLAN usando CSMA/CD, apenas o receptor é capaz de saber se houve colisão.

## Slide 8
Falso, eles são mais eficientes com alta carga pois se apenas um usuário estiver usando, ele não terá acesso a toda a banda.
8) Protocolos MAC de particionamento de canal, são geralmente mais eficientes que protocolos de acesso randômico quando a rede está com baixa carga.

## Slide 9
Falso, ele pode passar os dados do quadro para camada de rede caso o endereço seja de broadcast (pacote ARP por exemplo).
9) No Ethernet, se um adaptador recebe um quadro onde o endereço de destino não seja o mesmo do adaptador, ele descarta o quadro.

## Slide 10
Verdadeiro.
10) O Ethernet usa escuta da portadora com detecção de colisão e acesso randômico.

## Slide 11
Falso, a espera será maior e não menor.
11) No backoff Exponencial, quanto maior a carga na rede, menor a espera randômica.

## Slide 12
Falso, o HUB é um mero replicador de bits, ele não deteca colisões.
12) Caso um HUB detecte colisão em um quadro que ele está transmitindo, ele irá interromper a transmissão, já que ele usa CSMA/CD.

## Slide 13
Verdadeiro.
13) Em um HUB não é possível que um adaptador use Ethernet 10Mbps enquanto outro usa Ethernet 100Mbps, já em um Switch, isso é possível.

## Slide 14
Verdadeiro.
14) No cut-through switching um quadro é encaminhado da porta de entrada para a porta de saída antes que todo o quadro seja recebido.

## Slide 15
Falso, ele necessita do endereço MAC de destino.
15) Para o switch poder fazer o encaminhamento, ele necessita do endereço MAC de origem.