Criptografia

Aluno: Hallan Cosmo dos Santos

Login:  hcs

Curso: Engenharia da Computação

1.1.

{00,01,10} є M

{00,01,10} є K

Afirmar que um protocolo é bom, é dizer que o conjunto programas (softwares, algoritmos) utilizado pelas partes, tanto o emissor quanto o receptor, consegue fornecer a elas privacidade e autenticidade. Além disso, é bastante razoável afirmar que se um protocolo se propõe a garantir privacidade, então um adversário que tente quebrá-lo tenha poucas chances de obter sucesso, ou seja, caso ele ‘chute’ qual a mensagem original, tenha mais chances de errar do que acertar.

Portanto, para saber se este é um bom protocolo, devemos analisar quanto de chance de acertar tem um adversário que diz uma provável mensagem original e ela equivale a mensagem enviada, sabendo que ele tem em mãos apenas o algoritmo utilizado para encriptação da mensagem, pelo principio de Kerckhoff.

Vamos representar o ‘ou exclusivo’ pelo símbolo , assim as possíveis mensagens que o adversário pode observar são:

| M | K | M’ |
| --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 |
| 00 | 01 | 01 |
| 00 | 10 | 10 |

| M | K | M’ |
| --- | --- | --- |
| 01 | 00 | 01 |
| 01 | 01 | 00 |
| 01 | 10 | 11 |

| M | K | M’ |
| --- | --- | --- |
| 10 | 00 | 10 |
| 10 | 01 | 11 |
| 10 | 00 | 10 |

Caso um adversário observe M = ‘00’, e não sabe qual a chave foi utilizada (random key) então só resta a ele ‘chutar’ uma das mensagens M, M є {00, 01,10}, que leva a uma probabilidade de acerto de 1/3, o que nos leva a dizer, a principio, que este é um bom protocolo, mas ele não é! Veremos por que.

Suponha que um adversário observe M = ‘11’, então o adversário saberá que não importa qual a chave seja utilizada na encriptação, a mensagem original nunca poderia ter sido ‘00’. Com isto em mão, o adversário passa a ter agora ½ de probabilidade de acerto.

Bom, se eu tenho um protocolo para me garantir privacidade, e ele da ao meu adversário uma chance de 50% de acerto, então ele não faz um bom trabalho. E, por isso, afirmamos que este não é um bom protocolo.

1.2.

Um bom caminho para fazer esta encriptação deve ser bom se ele, ao menos, me garante privacidade, para isto, o nosso adversário deve ter as mínimas chances de acerto, ao ‘sugerir’ uma mensagem e esta corresponder à mensagem original.

É fácil verificar que para que isto ocorra, dada uma mensagem encriptada M’, deve ser possível que qualquer mensagem M tenha originado M’ utilizado uma chave randômica.

Para isso, temos o conjunto M є {0,1,2} e K є {0,1,2}, sem a restrição da representação em bits como no enunciado anterior. Então, para gerar M’ podemos fazer: M’=(M+K)%3 .

O que esta formula nos diz é que se desejamos encriptar M, podemos somar a mensagem original à chave randômica e realizar uma operação modulo3 ao resultado da soma. Por que este seria um bom caminho para fazer o protocolo? Como utilizamos a operação modulo, M’ є { 0,1,2 } e alem disso dada qualquer mensagem encriptada M’ , qualquer mensagem original pode gerar M’. E assim, o protocolo sempre dá 1/3 de chance de acerto ao adversário, que é bom para um total de 3 mensagens.

1.3.

1.4.

Se Alice não envia a sua segunda mensagem, o protocolo coin-flipping fica resumido aos dois primeiros passos:

- Alice envia um envelope com um bit α para Bob;

- Bob recebe o envelope e envia o seu bit β.

Como Alice não vai enviar sua segunda mensagem, ela vai se encarregar de pegar o bit β de Bob e realizar a operação (α  β). Como não há mais a segunda mensagem de Alice, Bob não recebe o ‘segredo’ do envelope e não conseguirá abri-lo para ter certeza se Alice trocou o valor do bit dela ou não.

Isso é de fato potencialmente danoso, pois o bit escolhido por Alice pode simplesmente ser alterado, e isto torna o coin-flipping, pelo menos para Bob, um mau protocolo.

1.5.

A idéia de poder olhar um algoritmo e, dada uma saída, tentar saber qual a entrada que faz o algoritmo produzir a saída, tem argumentos que a tornam fundamentalmente insegura. A partir do momento que temos poder de produzir tantas entradas quanto seja necessário, e testá-las, é sem sentido revelar nosso algoritmo e guardar apenas a nossa chave(entrada).
Porém, sabemos que na pratica não temos o poder, ainda, de produzir tantas entradas quanto desejamos. Portanto, embora seja fundamentalmente inseguro afirmar que devemos publicar nosso algoritmo, hoje, o esforço deve estar em mandar uma chave segura privada.

1.6.

> Alice quer transmitir uma mensagem M de 48 bits para Bob.

> Alice grita alto uma mensagem C, Eve ouve C e não tem informação alguma sobre M.

Alice e Bob têm em suas mãos 52 cartas (26 cada um), a chave, que precisam ser utilizadas para encriptação/decriptação da mensagem M. Como sabemos que a mensagem M que Alice envia possui 48 bits, de alguma forma Alice precisa manipular estes bits para fazer a sua encriptação, portanto, nada mais natural que Alice e Bob representem as suas cartas, também, em bits.

Se possuímos 52 cartas, precisamos de, no mínimo, 6 bits para representá-las:

| Às | Copas | 000000 |
| --- | --- | --- |
| Às | Espadas | 000001 |
| Às | Ouro | 000010 |
| Às | Paus | 000011 |
| Dois | Copas | 000100 |
| ... | ... | ... |
| Rei | Paus | 110100 |

Assim, temos que chegar a três conclusões neste problema entre Alice e Bob.

- É possível transmitir C de 48bits e Eve não obter informação alguma sobre M

- Não é possível transmitir C de 49 bits e Eve não obter informação alguma sobre M.

- Dada duas mensagens M1 e M2, Pr (Alice diz C | C = M1) = Pr (Alice diz C | C = M2).

Mostraremos cada uma destas:

- Temos M de 48 bits, como temos cartas de 6 bits cada, intuitivamente pensaríamos em utilizar 8 destas cartas concatenadas e realizar uma operação sobre M, produzindo C. De fato, como Bob sabe as cartas de Alice, as cartas que ele não possui, então os dois podem ‘combinar’ algo como: Alice ordena as suas cartas , através da representação binária delas, e em seguida concatena as cartas que estão nas posições pares da sua ordenação (a 2°, 4°, 6° ,..., 16° ) . Como cada carta possui 6 bits, então Alice obtem uma chave K = c1c2c3c4c5c6, |ci| = 6 , |K| = 48.

Como K e M, Alice realiza, por exemplo, a operação  sobre eles e produz C.

Ao falar C, Eve de fato não terá idéia a respeito de nenhum bit de M!

- Se a Mensagem de Alice agora possui 49 bits, e ela usa a sua chave de 48 bits, o ultimo bit de M não será encriptado, então Alice tem que mudar a sua estratégia. Alice pensa então: Vamos aumentar o tamanho da chave para 49 bits! Mas como fazer isto com cartas representadas por 6 bits? Não dá. Então aumentamos a representação das cartas para 7 bits! Agora, as cartas são representadas:

| Às | Copas | 0000000 |
| --- | --- | --- |
| Às | Espadas | 0000001 |
| Às | Ouro | 0000010 |
| Às | Paus | 0000011 |
| Dois | Copas | 0000100 |
| ... | ... | ... |
| Rei | Paus | 0110100 |

Concatenando 7 cartas, Alice agora consegue formar K de 49 bits. Mas 	novamente Alice tem um problema, pois com esta representação de cartas, K 	sempre vai começar com 0! O que vai dar informação para Eve. Isto ira ocorrer 	não só para cartas representadas por 7 bits, mas também para qualquer 	representação maior que seis.

Assim, concluímos que Alice:

- Não pode representar as 52 cartas com menos de 6 bits;

- Não pode representar suas cartas com 6 bits, para mensagens de 49 bits;

- E Também não pode representar as cartas com mais de 6 bits.

Alice não pode representar as cartas em bits para mensagens de 49 bits. Logo, 	não consegue encriptar M de modo que Eve não possua informação sobre M.

- Para diferentes mensagens M1 e M2, a escolha das cartas que Alice utiliza como chave é aleatória! Portanto as duas mensagens podem produzir C com a mesma probabilidade.

3.1.

A propriedade de complementação do DES é valida. Para provar isto basta observar que o coração do DES se encontra nas S-Boxes. Sendo assim, a primeira coisa que devemos notar é que se complementarmos a mensagem M e a chave K, então as entradas para as S-Boxes serão as mesmas. Antes de passar pelas S-Boxes, as entradas passam pela operação de  ,ou exclusivo,  que torna o valor das entradas complementadas o mesmo.

Como as entradas das S-Boxes são as mesmas o resultado do DES é o mesmo!

3.2.

Como assumimos a propriedade de complementação do DES, o nosso espaço de busca se reduz a metade. Pois, para toda chave x, nós sabemos como ter o mesmo resultado do DES para chave complementar a x.

Se temos um espaço de chaves do no DES de 64 bits, sendo 8 para verificação de paridade, temos numa busca exaustiva um espaço de 2^(64-8) = 2^56. Porem, não vamos mais verificar metade das chaves, pela propriedade de complementação, logo, o espaço se reduz a 2^(56-1) = 2^55 .

3.3.

O DES possui especificamente 4 fracas denominadas ‘chaves fracas’ ou weak keys. Estas chaves são assim chamadas, pois causam o modo de encriptação do DES idêntico ao modo de decriptação.

Durante o algoritmo, a chave de 64 bits (8 para paridade), é dividida em 16 sub-chaves. Em cada uma das 16 rodadas do DES, uma sub-chave é usada. As ‘chaves fracas’ do DES são aquelas que produzem 16 sub-chaves idênticas. Isto ocorre para a chave K = ‘00000...000’  , |K| = 56 .

Para esta chave, o DES e a sua inversa são iguais. Portanto, a propriedade a chave com todos os bits zeros é uma ‘weak key’.

3.4.

Dados os dois bytes podemos representá-los através de duas funções f(x) e g(x), onde cada byte corresponde b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 corresponde a um polinômio de grau 7: b7x7 + b6x6 + b5x5 + b4x4 + b3x3 + b2x2 + b1x + b0

Formados os dois polinômios extrai-se o modulo do produto destes polinômios por m(x).

Byte {e1} = f(x) = x7 + x6 + x5 + 1

Byte {05} = g(x) = x2 + 1

f(x) * g(x) = x9 + x7 + x8 + x6 + x7 + x5 + x2 + 1

f(x) * g(x) mod 2 = x9 + x8 + x6 + x5 + x2 + 1

f(x) * g(x) mod ( m(x) ) ( GF(x8)  = x6 + x5 + x2 + 1 = 1100101 = {65}

3.5.

3.6.

3.7.

De um conjunto de A com 128 bits para outro B com 128 bits, você encontra um conjunto A com 2128 elementos, e um conjunto B com 2128 elementos, como o número de funções entre estes conjuntos é dado por |B||A|  então o numero total de funções é:

(2128) 2^128

A partir destes mesmos conjuntos A e B, ambos com 128 bits, o número de elementos de cada um deles é 2128 e o número de permutações é dado por pela função f: P -> P, P é o conjunto de permutações, portanto f é bijetora, e o total de permutações é (2128)! .

3.8.

A probabilidade de uma função ser uma permutação é dada por:

(2128)! / (2128) 2^128  , que é um valor extremamente pequeno.

3.9.

Uma implementação em um pseudocódigo do AES:

declare:

chaves_expandidas[ 11 ]  // Vetor de chaves com 11 posições;

result 			     //  Vai guardar os resultados parciais e o final do AES

Função AES (mensagem, chave)

{

expanda ( chave  );

result = mesangem  chave_expandida[1]

De x = 1 ate x = 8 faça {

S(result)

shift-rows(result)

result < result  chave_expandida[x]

}

De x = 9 ate x = 10 faça {

S(result)

shift-rows(result)

mix-cols(result)

result < result  chave_expandida[x]

}

Retorne result;

}

3.10.