## Slide 1
Bruno Abdon
Bruno Abreu
Breno Spindola
Igor Azevedo
Paulo Gonçalves
Computação musical e processamento de Som
MP3

## Slide 2: Histórico
No final da década de 80, a ISO estabeleceu o Motion Pictures Expert Group (MPEG)
  Objetivo: desenvolver um sistema de codificação de vídeo e áudio digitais.
Finalizado em Novembro de 1992;
  ISO/MPEG-1;
    Video, Audio e Video e Audio.
  Vídeo CD, CD-ROM, Vídeo, Videogames, etc.

## Slide 3: MPEG
Codificação de áudio e vídeo a uma taxa de 1.41 Mbps; (padrão dos CDs);
Porção de Áudio é derivada do MUSICAM.
Utiliza para compressão
  Codificação perceptual;
    Com perda.
  Codificação Huffman.
    Sem perda;

## Slide 4: Codificação Perceptual

## Slide 5: Psico-acústica
A psico-acústica modela o sistema auditivo humano.
Principais fatores:
  Limiar auditivo
  Mascaramento
    Simultâneo
    Temporal

## Slide 6: Limiar auditivo
Descreve o menor nível ao qual o ouvido pode detectar um tom a uma determinada freqüência.
Um codificador perceptual compara o sinal de entrada com o limiar de audição e descarta os sinais que estão abaixo do limiar.

## Slide 7: Limiar auditivo (cont.)

## Slide 8: Mascaramento Simultâneo
A presença física de um som não garante audibilidade.
A presença de um som pode causar a não audibilidade de outros sons.
O limiar de mascaramento descreve o nível onde um som é audível.

## Slide 9: Mascaramento Simultâneo (cont.)

## Slide 10: Mascaramento: Por que ocorre?

## Slide 11: Mascaramento Temporal
Ocorre quanto tons são tocados próximo no tempo, mas não ao mesmo tempo.
Um som pode mascarar outro que ocorre depois.
Um som pode mascarar outro que ocorre antes (!!!).
Mascaramento simultâneo é mais forte que o mascaramento temporal.

## Slide 12: Mascaramento Temporal (cont.)

## Slide 13: Mascaramento Temporal x Simultaneo

## Slide 14: Codificação de Huffman
Criada por David Huffman
  Baseada na probabilidade de ocorrência dos eventos
  Amostras que acontecem com maior freqüência serão mapeadas para uma palavra de código menor
  O decodificador contém o mapeamento inverso
  Ex: código Morse
      e  ‘.’ z  “--..”
  Usa um sistema de prefixos não duplicados em que palavras de códigos não podem pertencer ao começo de palavras de código grandes.

## Slide 15: Compressão de dados
Esse algoritmo não é adequado para música. Ele é usado para compressão junto com algoritmos perceptuais.
Atua após a compressão perceptual;
Responsável por cerca de 20% da compactação.
Complementa a compactação perceptual:
  Grande polifonia = Muito Mascaramento, Pouca repetição.
  Sons puros = Pouco Mascaramento, Muita repetição.

## Slide 16: MPEG – Som
Dividido em três camadas (layers);
  Layer I:
    Menos sofisticado;
    Taxa de dados ~192 Kbps/canal.
    Philps DCC (PASC)
  Layer II
    Baseado no Layer I;
    Mais complexo;
    Taxa de dados 96-128 Kbps/canal
    Layer IIA (joint-stereo): 128 e 192 Kbps (par).
    Eureka 147 DAB System

## Slide 17: MPEG - Layer III
Layer III
  O Mais sofisticado;
  Taxa de dados ~ 64Kbps/canal;
  Desenvolvido pelo Fraunhofer Institut;
Apenas os decoders são especificados!
Há liberdade na implementação do encoder.

## Slide 18: Codificação em Sub-bandas

## Slide 19: Divisão em Sub-bandas(cont.)

## Slide 20: Quantização

## Slide 21: Sub-band coding
Scale factor
Decoder não possui modelo psico-acústico.
Variable bit rate x Constant bit rate
  bit pool;

## Slide 22: MP3 Encoders
MP3Enc
    Original encoder from the Fraunhofer Institute
LAME (Lame Ain’t a Mp3 Encoder)
    patent free audio compression codec.
XingMP3
    Fundido com a Real Networks

## Slide 23: Patentes
Fraunhofer 1989 Alemanha e 1996 USA
  ISO Encoder: Livre
  Decoders gratis: Livre
  Decoders vendidos: US$ 1,00
  Hardware decoders: US$ 2,00
  Software encoders US$ 25,00
  Musica vendida: US$ 0,01

## Slide 24: Outros Formatos
WMA
  50% mais compressão a taxas altas (CD)
AAC (Advanced Audio Coding)
  48 canais de audio
  Desenvolvido por Fraunhofer , Dolby e AT&T,
  Codificação mais eficiente;
  30% menos dados, com qualidade melhor

## Slide 25: Outros Formatos
TwinVQ Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization
  NTT Human Interface Laboratories (Japão)
  Qualidade e compressão equivalnte a MP3
  Mais CPU para codificar e decodificar.
Dolby AC-3 (Audio Code number 3)
  Suporta5 canais de Audio
  Usado nos cinemas (640 kbps)
  Usado no sistema THX
  Usado em laserdiscs e DVDs (384 kbps)

## Slide 26: Outros Formatos
Ogg Vorbis
  Desenvolvido pela “Xiphophorus company”
  Totalmente patent-free
  Taxas de 16 a 128 Kbps/canal (VBR ou CBR)

## Slide 27: mp3PRO
Desenvolvido pela Fraunhofer Institute
Mesma qualidade / metade da taxa de dados.
Compatível com players existentes.

## Slide 28: Referencias Online
Moving Pictures Entertainment Group
  www.cselt.it/mpeg
Fraunhofer Institute's
  www.iis.fhg.de
The LAME encoder
  www.sulaco.org/mp3
XingTech
  www.xingtech.com
The Xiphophorus company
  www.xiph.org
Dolby
  www.dolby.com
NTT Human Interface Laboratories
  www.ntt.co.jp
Windos Media Audio
  www.microsoft.com/windows/windowsmedia/en/WM8/audio.asp