## Slide 1: Espacialização de Som
Julio Auto
Saulo Souto
Tiago Buarque
{jam, ssrf, tbac}@cin.ufpe.br

## Slide 2: Roteiro
Sistemas de Som
  Monoaural
  Estereofônico
  Binaural
Surround Sound vs. 3D Sound
  Piscoacústica 3D
  2D Panning
  HRTF
Surrround sound
APIs
  Aureal 3D
  DirectSound 3D
  EAX
  OpenAL

## Slide 3: Sistema Monoaural
1.0 sound, mono
Um único canal
Mesmo sinal compartilhado
  Headphones
  Múltiplas caixas de som
Media
  Cilindros fonográficos
  Discos de vinil
    gramofones

## Slide 4: Sistema Estereofônico
Estereo, 2.0 sound, Stereo.
Idéia: Duas orelhas
Dois canais mono
Sensação de espacialização
Foco gravações ao vivo
1957, mercado
Caixas de som
  Frente
  Eqüidistantes do ouvinte
Notes: Em 1881 Clément Ader apresentou um sistema estéreo na exibição de equipamentos elétricos en Paris, transmitindo uma ópera da capital francesa por meio de um tipo de telefone, o teatrófono, que produzia uma sensação de som espacial para os ouvintes. Mas a estereofonia foi lançada no mercado somente em 1957, substituindo os aparelhos monaurais.

## Slide 5: Sistema Binaural
Simula o sinal recebido por cada ouvido externo
Moldes dos ouvidos
Molde de cabeça acústica
Modelo humano
Somente headphones
  Melhor headfones abertos

## Slide 6: Sistema Binaural
1881, Clément Ader
  Feira de equipamento eletrônicos em Paris
  Transmitiu uma Ópera
  Assemelhava-se a um telefone
Comercialiazação
  1890 – 1932
    Franca
    Théâtrophone
  1895 – 1925
    Inglaterra
    Electrophone (foto)
Desuso
  Caro e incoveniente

## Slide 7: Surround Sound vs. 3D Sound
Surround Sound
  Multi-canais
3D Sound
  Idéia: simular ambiente realístico
  Independe sistema de som (estéreo, binaural, quadrifônico, 5.1, 7.1 etc.)

## Slide 8: Som 3D
Modelar a percepção das diversas fontes sonoras no espaço virtual
  Psicoacúsica
  2D panning*
  HRTF
  com multi-canais

## Slide 9: Psicoacústica 3D
Diferença de tempo
Diferença de intesidade
  Perceptível em altas freqüências
    (20 dB a 6 kHz)
    (3 dB a 500 Hz)
Sons inaudíveis
  Subconsciente
Movimento da fonte

## Slide 10: Psicoacústica 3D
Diferença na resposta da freqüência
  é dependente de direção
Interferência
  Amplificação
  Atenuação

## Slide 11: 2D Panning
Usado em DOOM
Sons mono (fontes*)  som estéro
Nenhuma percepção na vertical
Altera intensidade
  Esquerda e direita
Filtragem de freq.
  e.g. altas freq. de trás
Pouco realista

## Slide 12: HRTF
Head Related Transfer Function
Modela a percepção do som para as duas orelhas
  Saída = som binaural
Muito realista
Pode distorcer demais
Muito processamento
Depende de movimentação da fonte

## Slide 13
três pessoas
gravação
interpolação
filtragem

## Slide 14: HRTF
Atrelado ao fone de ouvido
  uma entrada para cada ouvido
Problema das caixas de som
  Cada caixa emite para os dois ouvidos
  Sweet spot
  HRTFs para 4 caixa
    MultiDrive technology
    Crosstalk cancellation

## Slide 17: Canais discretos vs. matrixed
Canais discretos:
  O número de canais usados originalmente para codificar o som
  Canais independentes (toda informação contida no canal não está condicionada a nenhum outro)
Canais matrixed:
  Canais de playback > canais originais
  Alguns canais de playback têm que ser derivados dos canais originais

## Slide 18: Especificações de Surround Sound
Notação X.{0,1}:
  X: número de canais full-range disponíveis
  0/1: indicação da ausência ou presença de um canal LFE (Low-Frequency Effects – eg. Subwoofer)
Notação X/Y.{0,1}:
  X: número de canais full-range na frente do espectador
  Y: número de canais full-range dos lados ou atrás do espectador

## Slide 19: Especificações de Surround Sound (2)
3.0:
  2 falantes na frente (L/R) e um atrás (S)
  Dolby Surround (matrixed)
4.0:
  2 falantes na frente (L/R) e dois atrás (LS/RS)
  Surround Quadraphonic (matrixed)
4.1:
  3 falantes na frente (L/C/R), um falante mono atrás (S) e um subwoofer para o LFE
  Dolby Prologic (matrixed)

## Slide 20: Especificações de Surround Sound (3)
5.1:
  3 falantes na frente (L/C/R), 2 atrás (LS/RS) e um subwoofer
  Dolby Prologic II (matrixed)
  Dolby Digital, DTS (discreto)
    Compressão de som com AC-3
    Incluído na especificação do DVD e do padrão americano de HDTV
6.1:
  Igual ao 5.1 mas com a adição de mais um falante atrás
  Tipicamente o falante adicional é “matrixado” a partir do LS/RS
  Dolby Digital EX (THX + Dolby), DTS-ES

## Slide 21: Especificações de Surround Sound (4)
7.1:
  Adiciona dois falantes à especificação 5.1 (podendo ser na frente ou atrás)
  Na prática, normalmente funciona como um 6.1 com o 7º canal sendo uma duplicata do 6º
  SDDS (Sony Dynamic Digital Sound)

## Slide 22: THX
THX não é uma especificação de Surround Sound em si
Nasceu em 1983 (Retorno de Jedi)
Parte 1: Técnicas de Pós-Processamento
  Divisão do canal Surround mono do Stereo Surround (3/1.0) em dois
  Crossover das frequências inferiores a 100Hz e playback no canal LFE

## Slide 23: THX (2)
Parte 2: Certificação dos aparelhos de criação e reprodução de trilhas de cinema e LDs
  Receivers, mixers, amplificadores, caixas acústicas
Reformulação 1999
  THX Ultra vs. THX Select
  Pós-processamento THX-EX 6.1
  Certificação de DVDs

## Slide 24: THX (3)
Reformulação 2002
  THX Ultra 2
  Refinação do pós-processamento (melhor aproximação para 6.1)

## Slide 25: Aureal 3D
A3D API
Primeira API de som 3D
Lançada em 1997
  Windows 95
NASA
  Simuladores de vôo
Licença paga
Creative Labs, atual proprietária

## Slide 26: Aureal 3D
Saídas
  Headfone
  2 ou 4 falantes
Melhor para jogo do que surround sound
Calcula reflexões do som
Wavetracing
  Realistico
  Muito custoso

## Slide 28: Direct Sound 3D
DirectX 3
API da Microsoft
Proprietário
DirectX 5
  Algoritmos de terceiros
Largamente implementado em placas de áudio

## Slide 29: EAX
Desenvolvida pela Creative Labs
1997-1998
Conjunto de funções
  Reverberação
  Reflexão
  Obstrução
  ...
Usado em conjunto com outras API’s
Mais sucesso do que A3D

## Slide 30: OpenAL
Loki Software
  Portar jogos para Linux
Atualmente mantido pela Creative Labs
Estilo e convenções baseados em OpenGL
Licença LGPL
Cross-platform
  Macintosh OS X
  Linux
  Windows
  Solaris
  ...

## Slide 31: OpenAL
Objetos:
  Listener
  Source
  Buffer
Suporta:
  Atenuação baseado em distância
  Efeito Doppler
  Panorama baseado em posição
  Radiação do Som

## Slide 32: OpenAL
Doom 3
Quake 4
Unreal Tournament 2003, 2004
Battlefield 2
Jedi Knight 2
...

## Slide 33: Referências
Wikipedia
http://interface.cipic.ucdavis.edu/CIL_tutorial/3D_home.htm
http://www.digit-life.com/articles2/sound-technology/index.html
http://www.dvd21.com.br/trilhasdeaudio.htm