## Slide 1: Síntese de Sons I
Geber Ramalho & Osman Gioia
Computação Musical 2000/1

## Slide 2: Síntese
Processo de compor ou combinar diversas partes ou elementos em um todo maior
Síntese de sons
  Controle da afinação, intensidade e espectro de um som
  Criação de um espectro sônico
Métodos mais utilizados
  Síntese Aditiva
    Síntese direta por software
  Síntese Subtrativa
    Sintetizadores (Moog)
  Síntese FM (Chowning)
    Yamaha DX7
  Amostragem Digital
    Samplers

## Slide 3: Primórdios
Primeiro Sintetizador
  Telharmonium (1906)
    Gerava eletricamente somente ondas senoidais

## Slide 4: Histórico
1900
30
40
50
60
70
Telharmonium
Martenot
Theremin
Gravador
RCA Mark II
Síntese Direta
Sintetizador
Trautonium
John Cage
Schaeffer
Varese
Stockhausen
Walter Carlos
50

## Slide 5: Pierre Schaeffer

## Slide 6: RCA Mark II Synthesizer

## Slide 7: Max Mathews
Realizou as primeiras experiências em 1957 nos laboratórios Bell
Seus programas denominam-se Music I, II, etc... e utilizaram inicialmente a linguagem Fortran

## Slide 8: Partitura Music-V

## Slide 9: Revisão de Conceitos
Fundamental
  Frequência predominante fisicoacusticamente e psicoacusticamente mascaradora
Harmônicos
  Múltiplos inteiros da Fundamental (inclusive)
Inarmônicos
  Múltiplos não-inteiros da Fundamental
Parciais
  Conjunto de todos os componentes:
    Fundamental + Harmônicos + Inarmônicos

## Slide 10: Síntese Aditiva
Primeiras Manifestações
  Órgãos de Tubo
  Primeiro instrumento elétrico
    Telharmonium
  Mais famoso
    Hammond

## Slide 11: Fourier
Toda e qualquer forma de onda periódica é constituída por uma soma de ondas senoidais cujas frequências são múltiplos inteiros da fundamental

## Slide 12: Síntese de Formas de Onda Fixas
Adição de parciais, com amplitudes e fases iniciais determinadas, a uma fundamental

## Slide 13: Fundamental + 2. harmônico

## Slide 14: Fase
A Fase de cada componente é essencial na definição da Forma de Onda final e pode ou não influir em nossa percepção
  Ex: Fase do Quinto harmônico = 90o
A Fase Inicial da Forma de Onda não influi em nossa percepção

## Slide 15: Adição de Parciais
Cria espectros mais interessantes auditivamente
Não é suficiente para a simulação perfeita de um som acústico
Não reproduz os transientes de ataque, somente a porção de sustentação
Necessitamos da utilização de parciais variantes no tempo

## Slide 16: Síntese Aditiva variante no Tempo
Modificando a mistura de ondas senoidais através do tempo podemos criar sons sintéticos mais interessantes e reproduzir sons acústicos mais realisticamente
  Ex: Forma de onda de um som de Trompete

## Slide 17: Síntese Aditiva
Toda e qualquer forma de onda pode ser sintetizada a partir de um modelo matemático, representado por um conjunto de equações que definam a sua constituição espectral, especificando a envoltória de cada uma das ondas senoidais que a constituem

## Slide 18: Síntese Aditiva

## Slide 19: Sínteses Analógica e Digital

## Slide 20: Complexidade da Síntese Aditiva
Alta Demanda do Sistema
  Ex:
    20 parciais * 20 eventos = 400 osciladores * 44 Khz = 17.600.000 amostras por segundo * 750 operações por amostra = 13.200.000.000 de operações por segundo
Alta Demanda de Parametrização
  Ex:
    20 parciais * 10.000 eventos = 200.000 envoltórias
Parâmetros de Controle
  Parametrização algorítmica
  Manualmente
  Resíntese a partir de análise acústica

## Slide 21: Resíntese

## Slide 22: Síntese por Tabela de Formas de Onda (Wavetable lookup)
Calcular individualmente as diversas senóides que compõe um determinado espectro não é um método eficiente
Solução:
  Armazenar uma tabela numérica com valores pré-definidos para um ciclo da forma de onda senoidal em uma lista denominada Wavetable (vide som_seno.h)
  Para gerar um sinal o processador lê continuamente as amostras da lista, isto é chamado de Síntese por leitura de tabela (Table-lookup synthesis)

## Slide 23: Wave Table

## Slide 24: Lookup Table
Modificando a Fase
  Phase-index > 0
Modificando a Frequência
  Freqûencia  Tamanho da tabela & Fa
  Pode-se alterar a frequência modificando-se FA, porém isto nem sempre é conveniente
  Melhor solução é varrer a tabela modificando o passo de incremento.

## Slide 25: Algoritmo de um Oscilador Digital
1. Phase_index = modL ( fase_anterior + inc)
2. Saída = amplitude * wavetable [phase_index]
Como tamanho da tabela (L) e a Fa são fixos, a frequência do sinal (Freq) dependerá do incremento (inc).
Inc = L * Freq / Fa  Freq = Inc * Fa / L

## Slide 26: Interpolação
Quando os valores não são múltiplos e divisores inteiros entre si necessitamos de um método corretivo
Truncagem e Arredondamento
  Causam imprecisões geradoras de pequenas distorções denominadas “Ruído da Tabela de Amostras” (Table lookup noise)
  Solução parcial:
    Aumentar a quantidade de amostras da tabela
Interpolação
  Este é o melhor método

## Slide 27: Interpolação
Cálculo do valor que existiria caso fosse possível referenciá-lo na fase exata especificada pelo incremento
  Osciladores interpoladores utilizam tabelas menores e geram sinais com a mesma qualidade
  Ex: Tabela[1024] no pior caso
    Com interpolação linear = 104 dB SNR
    Sem Interpolação = 48 dB SNR
27
28
(27.5)
Index
Amp
.75
(.5)
.25

## Slide 28: Oscilador por Leitura de Tabela

## Slide 29: Variações temporais
Vimos como gerar um sinal constante e estático em amplitude porém necessitamos de controle sobre os outros parâmetros variantes no tempo
Geradores de Envoltória
  Possibilitam a geração de funções temporais
  Ex: Mudanças de amplitude no tempo  Envoltória de amplitude

## Slide 30: Geradores de Envoltória
ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release)
Rate & Level
Osciladores de Envoltória (env_osc)
Lê uma Tabela (F1) de valores de amplitude
Estabelece o incremento a partir da duração da nota
  Ex: Nota = 2 seg  env_osc [freq] = 1 ciclo/2 seg ou 0.5 Hz
Para cada amostra, env_osc produz um valor derivado da tabela de amostras em sua saída
Este valor é aplicado na entrada de amplitude do osc
Após osc ler uma amostra de F2, o valor é escalonado pelo valor recebido em sua entrada de amplitude

## Slide 31: Geradores de Envoltória
Podemos subsituir o env_osc por um env_gen (Envelope Generator)
  env_osc é típico de síntese por software
    Lapsos de tempo da envoltória variam em razão diretao com a duração da nota
  env_gen é típico de sintetizadores por hardware
    Lapsos independem da duração da nota
Podemos também aplicar um env_gen à entrada de frequência variações de altura
Ou à entrada de um filtro  variações espectrais

## Slide 32: Modularidade
Conceito fundamental na síntese digital
Módulos de processamento de sinal
  Geradores
    Osciladores
  Modificadores
    Filtros
    Amplificadores
    Geradores de Envoltória
Podem ser conectados para a criação de instrumentos (patches)
Primeiro programa: Music III
Music V gerou inúmeros descendentes, entre eles o Csound (C) e o SOM-A (LISP, C e Java)

## Slide 33: Patch
Um instrumento é produzido através da conexão de UGs em um Patch