## Slide 1: Síntese III
Subtrativa
Amostragem Digital (Sampling)
FM e outros Métodos de Síntese

## Slide 2: Síntese Subtrativa
Formas de onda complexas moldadas por filtros variantes no tempo
Módulo Principais
  Osciladores
  Filtros
  Amplificadores
  Geradores de Envoltória

## Slide 3: Oscilador
Unidade geradora de sinais de áudio ricos em harmônicos
Formas de onda padrão utilizadas originalmente
  Triangular
  Dente de serra
  Quadrada
  Senoidal
Controles
  Frequência
  Intensidade
  Sinal de controle
  Sincronismo
osc
Gate
Sinc
Freq
Amp
Saída

## Slide 4: Formas de Onda

## Slide 5: Filtro
Filtra a Forma de onda gerada pelo oscilador de modo a modelar o espectro desejado
Tipos
  Passa baixas
  Passa bandas
  Passa altas
  Corte
Controles
  Gate
  Controle de envoltória
  Frequência de Corte
  Amplitude
  Ressonância
Filtro
in
out
gate
env
amp
res

## Slide 6: Amplificador
Amplifica a forma de onda proveniente do Filtro
Controle
  Intensidade
Amp
in
out
env

## Slide 7: Módulos Adicionais
Oscilador de frequências baixas
  Utilizado para modular:
    Oscilador = Vibrato
    Filtro = Uaua
    Amplificador = Tremolo
  Controles
    Gate
    Forma de onda
    Frequência
    Retardo
    Intensidade
    Sincronismo
LFO
Gate
Waveform
Freq
Delay
Amp
Sinc
out

## Slide 8: Módulos Adicionais
Gerador de Ruído
  Fornece sinal composto por todas as frequências audíveis
  Tipos:
    Branco: Igual intensidade em todas as frequências
    Rosa: Corte gradual nas altas frequências
  Controles
    Intensidade
Noise
osc
Out
Amp

## Slide 9: Síntese Subtrativa

## Slide 10: Síntese por Leitura de Múltiplas Tabelas
Principal técnica utilizada nos atuais sintetizadores

## Slide 11: Síntese por Modulação em Frequência
Modulação  Sinal Portador (carrier) varia de acordo com Sinal Modulador (modulator)
Patente de John Chowning
  Universidade de Stanford no início dos anos 70
  “Descobri que com somente duas ondas senoidais posso gerar uma enorme gama de sons complexos os quais, por outros meios exigiriam ferramentas muito mais poderosas”
Yamaha adquiriu a licença em 75 e lançou o DX7 em 83

## Slide 12: Equação Fundamental

## Slide 13: Razão Carrier: Modulator
C:M = Inteiro  Bandas harmônicas
C:M  Inteiro  Bandas inarmônicas

## Slide 14: Largura de Banda = Índice de Modulação

## Slide 15: Instrumento FM Simples

## Slide 16: Operador

## Slide 17: Algoritmos
Yamaha DX-7 possui 6 operadores em 32 diferentes configurações

## Slide 18: Amostragem Digital
Digitalização de Fragmentos Sonoros
Execução em Laço e Mudança de Afinação
Primeiras Manifestações
  Música Concreta
  Analógico mais famoso: Mellotron
  Primeiro Sampler Digital: Fairlight
    8 bits e preço acima de $25.000,00

## Slide 19: Técnicas de Laço
Tiro único (one shot)
Definição de pontos início e terminação de laço
Modos
  Frente
  Reverso
  Bidirecional

## Slide 20: Desvio de Afinação
Munchising
Multi-amostragem

## Slide 21: 2 Técnicas de Modificação
Variação do clock do DAC
  Necessita de um DAC para cada nota simultânea
  Altera a duração da amostra
Conversão da frequência de amostragem (resampling) por Decimação e Interpolação
    Modifica a afinação das amostras sem variar a frequência de reprodução

## Slide 22: Decimação e Interpolação

## Slide 23: Modelagem Físico-Acústica
Modelo matemático descritor das propriedades físico-acústicas do modo de produção do som a partir de uma fonte sonora
Equações descrevem a mecânica e a acústica de um instrumento sendo executado
Princípio Fundamental
  Excitação e Ressonância
  2 Classes
    Acoplados (Realimentados)
    Desacoplados (Não realimentados)

## Slide 24: Modelagem Físico-Acústica
Objetivos Científico:
  Levantamento da capacidade de equações matemáticas e da lógica algorítmica em simular os mecanismos produtores de som dos instrumentos existentes
Objetivo Artístico:
  Simulação tanto de instrumentos reais quanto virtuais, através da distorção de parâmetros ou combinação não trivial de módulos
  Capta não só as a relação nota/timbre como também as irregularidades de execução

## Slide 25: Especificação Clássica
Dimensões físicas e constantes de vibração
Valores limítrofes de cada uma das variáveis
Descrição algorítmica dos modos de vibração
Impedância do sistema
Filtragem derivada de interatividades
As equações resultantes são submetidas ao estado inicial e à excitação e resolvidas por um procedimento interativo de aproximação sucessiva que procura os valores simultâneos de diversas variáveis interdependentes

## Slide 26: Modelagem da Voz Humana

## Slide 27: FIM