## Slide 1: Monitoria de IHS
Modo real

## Slide 2: Modo Real
Acesso a registradores de 16bits e endereçamento de no máximo 1MB de memória
Segmentos de tamanho fixo
Possibilidade de chamar interrupções da BIOS diretamente
Registrador PE está setado com 0

## Slide 3: Endereçamento
Segmentos e Offsets estão relacionados através da equação:
End_Físico = Segmento * 16 + Offset

## Slide 4: Registradores de Segmento
Existem seis Registradores de 16-bit:
CS, DS, ES, FS, GS e SS
Notação:
12F3 : 4B27 ^ ^ Segmento Offset
Endereço real: 12F30 + 4B27 = 17A57

## Slide 5
Registradores de Segmento
CS - Aponta para uma área da memória que contém o código do programa em execução;
DS - Aponta para um segmento de memória que estiver sendo utilizada no armazenamento de dados do programa em execução.
SS - Utilizado para identificar o segmento que será utilizado como pilha, com o objetivo de guardar os dados do programa atual.
ES, FS, GS - São usados para definir um segmento extra de dados, distante da área que está sendo utilizada.

## Slide 6
Registradores de dados
AX é o acumulador: É utilizado para entrada/saída e para a maioria das instruções aritméticas.
BX é o registrador base: Pode ser usado para indexar endereços.
CX é o registrador contador: Assim como o ECX, o registrador CX guarda o contador de laços.
DX é o registrador de dados: Também é usado em operações de entrada/saída. Também pode ser usado com o registrador AX em conjunto com DX para multiplicar e dividir grandes valores.

## Slide 7
Registradores Apontadores
Registrador IP: Guarda o offset da próxima instrução a ser executada. (CS:IP) dá o endereço completo da instrução atual no segmento de código (Obs.: Este registrador é de uso interno do processador, e portanto o seu valor não pode ser modificado, apenas lido).
Registrador SP: Este registrador aponta para o topo da pilha.
Registrador BP: Este registrador aponta para a base da pilha.

## Slide 8
Registradores de Índice
São úteis para indexar endereços:
SI - É usado como fonte para operações com strings;
DI - É usado como destino para operações com strings.

## Slide 9: Interrupções da BIOS
Registradores de 16 bits
Vários tipos (int 10h, int 13h,int 16h...)
AH = valor secundário da interrupção
Outros registradores recebem os parâmetros

## Slide 10: Compilando e executando (QEMU)
Para compilar :
  nasm file.asm -o file.bin
Para executar :
  qemu-system-i386 file.bin

## Slide 11
Implementar sistema de cadastro de contas bancárias para pessoas físicas:
Cada cadastro deverá conter os seguintes campos:
Nome do proprietário (até 20 caracteres)
CPF
Código da agência
Número da conta
As seguintes opções deverão estar disponíveis para o usuário (implementem como subrotinas):
cadastrar nova conta
buscar conta
editar conta
deletar conta
listar agências
listar contas de uma agência

## Slide 12: Enviar para:
mvm3@cin.ufpe.br
pkb@cin.ufpe.br
USEM A TAG [IHS] NO ASSUNTO DO EMAIL

## Slide 13: Referências
Mais informações:
http://rs1.szif.hu/~tomcat/win32/intro.txt
http://cs.fit.edu/~mmahoney/cse3101/nasmdocb.html
http://www.nasm.us/doc/nasmdoc8.html
http://wetolearn.blogspot.com.br/search/label/assembly
http://www.tutorialspoint.com/assembly_programming/index.htm
http://assemblytutorial.wikidot.com/start