Sistema para aplicações em  Mecatrônica e Automobilística

1 – Por que usar FPGA para projetos de tempo real? Escolha a alternativa que melhor responde a essa pergunta:

- Porque FPGAs tem um pequeno custo para adquirir e implementar;

- Porque FPGAs são mais fáceis para programar;

- Porque FPGAs por ser um reconfigurável permite modificações em tempo de execução e  paralelismo na execução;

- Porque FPGAs ajudam a prototipação de sistemas que serão hardware específico.

Resposta: C

2 – Para um projeto que não tenha muito investimento e precise de processamento paralelo, que sistema usar? Escolha a alternativa que melhor responde a essa pergunta:

- Hadware específico

- FPGA

- Processador de propósito geral

- Processador de propósito específico

Resposta: B

3 – O que é um watchdog? Escolha a alternativa que melhor responde a essa pergunta:

- É um dispositivo que fica verificando corretude do código em execução;

- É um temporizador que verifica os processos e aplica correções ao sistema;

- É um software responsável por fazer a contagem de tempo de uma tarefa;

- É um sistema complexo responsável por fazer a correção de dados que foram transferidos em um barramento.

Resposta: B

4 – Qual a diferença entre módulos e tarefas? Escolha a alternativa que melhor responde a essa pergunta:

- Módulo corresponde a parte fixa do dispositivo alvo onde as tarefas representam diferentes processamentos de sinais de funcionalidades do modulo;

- Módulo é um agrupamento de dispositivos e tarefas são conjuntos de softwares para os módulos;

- Módulo é responsável pelo processamento em software e tarefas responsáveis por processamento em hardware;

- Módulo representa a totalidade do sistema e tarefa representa a totalidade de um hardware.

Resposta: A

5 – Para melhoria de sistemas de tempo real, o que poderia ser usado? Escolha a alternativa que melhor responde a essa pergunta:

- Processamento banch e filas;

- Processamento em paralelo e reconfiguração em tempo de execução;

- Processamento first-in-first-out e cumprimento de prazos temporais;

- Processamento em software e utilização de códigos em árvore.

Resposta: B

6 – Como podemos descrever basicamente o processo de reconfiguração do sistema de tempo real para automóveis exposto em sala?

- Através da construção de uma nova arquitetura voltada para um novo caso de uso

- Pela simples substituição de uma tarefa por outra

- Pelo desenvolvimento de um novo núcleo de execução apenas para o novo problema a ser solucionado.

- Apenas através do acréscimo de novos estados no fluxo da FSM.

Resposta: B

7 – De que maneira as informações sobre a reconfiguração são recebidas pelo sistema de tempo real para automóveis dado?

- É feita através de uma porta Fireware por ter maior taxa de transferência que a USB.

- É feita através da Internal Configuration Acess Port (ICAP), que é a única responsável por essa tarefa.

- Toda a comunicação, inclusive para reconfiguração, é feita apenas via USB.

- Tanto a USB com a Internal Configuration Acess Port (ICAP) estão presentes no processo de reconfiguração.

Resposta: D

8 – Qual dos itens abaixo é utilizado para formar o módulo Hardware-ICAP no sistema de tempo real para automóveis dado?

- Um microprocessador.

- Uma IP core existente no mercado .

- Blocos funcionais providos pela Xilinx.

- nenhuma das anteriores.

Resposta: D

9 – Quais são as aplicações típicas para o sistema de controle de tempo real para automóveis dado?

- Controle de drivers elétricos e motores.

- Controle de comunicação via porta paralela.

- Controle de servomecanismos pesados.

- Controle de navegação naval.

Resposta: A

10 – Sobre o sistema de tempo real para automóveis marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as alternativas abaixo.

(  ) O sistema suporta modificação dos algoritmos de controle e funcionalidades em tempo de execução.

(  ) Nenhuma funcionalidade foi  implementada diretamente em hardware.

(  ) Nenhum microprocessador foi necessário para implementação desse controlador de tempo real.

(  ) A reconfiguração das funcionalidades de controle utilizam a interface ICAP.

Resposta: VFVV

11 – Marque Verdadeiro (V) ou Falso (F), de acordo com o uso de FPGA em sistemas automotivos.

(  ) O uso de dispositivos reconfiguráveis, como FPGA's, podem substituir diversos equipamentos de acordo com as necessidades do sistema.

(  ) A implementação de um sistema de controle em um dispositivo reconfigurável não influencia na comunicação entre outros dispositivos.

(  ) A porta ICAP (Internal Configuration Access Port) é utilizada para configurar a funcionalidade assumida pelo FPGA.

(  ) A função de controle na reconfiguração é distribuída. Sua implementação consiste em módulos e tarefas e são independentes de restrições temporais.

(  ) A reconfiguração de um módulo requer basicamente uma leitura de uma nova tarefa numa área específica do CI.

Resposta: VFVFV

12 –  Assinale a afirmativa correta

- Cada tarefa possui três estados: não-lido, pronto e ativo. Para que a tarefa vá para ativo, é preciso receber um t-mark correspondente.

- Comunicação Off-chip é composta basicamente por comunicação sobre reconfiguração e procesamento de sinal.

- A comunicação Off-chip refere-se apenas ao processamento de sinal

- A comunicação On-chip engloba o controle em tempo real da reconfiguração do FPGA.

- O controle em tempo real do sistema acontece apenas através da porta ICAP.

Resposta: A

13 – Qual a alternativa correta, quanto à funcionalidade da interface USB no sistema?

- Permitir a auto-reconfiguração do FPGA.

- Receber os dados de configuração (bitstreams) da memória externa e repassá-los para a memória interna.

- Receber as instruções para conversão analógico/ digital.

- Apenas serve para depuração do sistema (debug).

- Conexão entre um sistema e outro idêntico.

Resposta: B

14 – De acordo com a estrutura do sistema, qual a parte responsável pelo monitoramento em tempo real e pelo processo de reconfiguração?

- Sistema de comunicação

- Interface de rede

- Módulo reconfigurável

- Controle Geral

- Software de controle

Resposta: D

15 – De acordo com o artigo, quais as vantagens do FPGA, com relação ao microprocessador para implementar Sistemas de Controle em Tempo Real?

- Maior pipeline e menor consumo de energia

- Maior capacidade de armazenamento de tarefas

- Comunicação mais rápida com o meio externo

- Melhor interface com o usuário

- Processamento paralelo das tarefas e implementação direta dos algoritmos

Resposta: E

16 – Se o tempo de reconfiguração de um módulo no FPGA for maior que o período da amostragem do sinal, então deve-se:

- desenrolar os loops da tarefa

- realizar uma busca antecipada de tarefas

- reduzir o consumo em área da tarefa

- adicionar blocos conversores A/D e D/A próximos as tarefas

Resposta: B

17 – Em relação às tarefas e módulos, não é correto afirmar que:

- cada módulo pode possuir mais de uma única tarefa ativa

- módulos são fixos

- tarefas são as várias formas de um módulo processar o sinal

- Tarefas consomem área nos módulos

Resposta: A

18 – Qual das seguintes alternativas não é um desafio na reconfiguração dinâmica

- Tempo de reconfiguração maior que amostragem do sinal

- Natureza real-time do sinal

- Controle dos identificadores globais

- sistema controle em níveis mais altos

Resposta: D

19 – Qual das seguintes alternativas é uma vantagem de uma arquitetura de reconfiguração

- redução de custos com implementação

- Conexão entre os níveis mais altos de controle e o controle de tempo real

- redução do consumo de energia

- permite o uso de dispositivos fora do FPGA

Resposta: B

20 – Marque V ou F

(  ) é necessário controlar quais tarefas estão ativas num dado módulo

(  ) é necessário controlar quais tarefas foram carregadas para a plataforma

(  ) não é necessário gerenciar a taxa de amostragem do sinal

(  ) a complexidade da reconfiguração não é reduzida com o controle distribuído

Resposta: VVFF