## Slide 1: Sistemas Operacionais de Tempo Real (SOTR)
Luís (lfpd), David (dbi), Julio (jdf2) e Hector (hnbp)

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Introdução
Necessidade de SO para aplicações com requisitos temporais.
  Previsibilidade
  Teste de escalonabilidade
Serviços também definidos por aspectos temporais
Concorrência
  Comunicação entre tarefas

## Slide 4: SOPG X SOTR
Propósito
  Atender deadlines
  Distribuir uniformemente os recursos
Desempenho médio X Previsibilidade temporal
  Cache
  Memória Virtual

## Slide 5: Aspectos Temporais de um SOTR
Utilização de um serviço do SO implica:
  Processador ocupado com código da chamada ao sistema
  Capacidade de atender ao deadline dependerá também do tempo que o SOTR irá levar para fornecer o serviço
Qualquer análise deve considerar tanto a aplicação como também o SOTR

## Slide 6: Tarefas e Threads
Programa Concorrente
  Executado por diversas tarefas que trocam informações entre si
Tarefa/Processo
  Espaço de endereçamento próprio
  Conjunto de arquivos abertos
  Conjunto de direito de acesso
  Contexto de execução
Tempo de mudança de contexto

## Slide 7: Tarefas e Threads
Threads
  Contexto de execução
  Outros atributos são herdados da tarefa que a hospeda
  Tempo de mudança de contexto menor

## Slide 8: Comunicação entre Tarefas e Threads
Troca de mensagens
  Enviar mensagem
  Receber mensagem
  Variações: forma de endereçamento, tolerância a falhas, situações de bloqueio e etc.
Variáveis compartilhadas
  Mecanismo de sincronização. Ex: Semáforos.
Em geral, Variáveis compartilhadas é mais eficiente.

## Slide 9: Periféricos
Periféricos especiais
Drivers
SOTR deve permitir a instalação dos drivers pela aplicação

## Slide 10: Temporizadores
Tipicamente necessários.
  Time-outs
  Watch-dogs
  Realização de tarefas periódicas
Hardware capaz de gerar interrupções com uma dada frequência.
  A cada interrupção o SOTR realiza as operações necessárias
Resolução
  Tempo entre interrupções geradas
  Pode ser modificada configurando o temporizador
    Entretanto, isto representa um custo para o sistema

## Slide 11: Temporizadores
Imprecisão
  Período múltiplo da resolução
  Requisição no meio entre duas interrupções
  Threads com prioridade alta
  Sempre é uma aproximação!
    Maior resolução
    Maior prioridade da ação

## Slide 12: Limitações de SOPGs para aplicações de tempo real

## Slide 13: Limitações dos SOPG
Aplicações de tempo real estão cada vez mais complexas.
  Conexão via rede local
  Algoritmos de controle inteligentes
Facilidades de um SOPG
  Experiência de desenvolvimento
  Custo (solução de prateleira)
Restrições temporais

## Slide 14: Limitações dos SOPG
SOPG adaptado para o contexto de tempo real
  Mostra alguma preocupação com a resposta em tempo real
  Não é capaz de oferecer previsibilidade determinística
Técnicas de SOPG podem não ser ideais para aplicações de tempo real
  Memória virtual
O que é feito:
  Desativa-se o mecanismos
  Utiliza apenas para tarefas sem requisitos temporais rigorosos

## Slide 15: Limitações dos SOPG
Divisão de tempo do processador, enquanto não há escalonamento de outros recursos
Mecanismos
  Buscam “justiça”
  Cumprimento dos requisitos temporais

## Slide 16: Métricas de avaliação de SOTR

## Slide 17: Métricas de avaliação de SOTR
Latência de Chaveamento de Contexto
Latência de Interrupção
Tempo de execução de chamadas ao sistema

## Slide 18: Latência de Chaveamento de Contexto
Restaurar o estado da CPU para a tarefa que estava sendo executada até a sua preempção
Salvar os registradores da tarefa
Carregar os registradores da nova tarefa
Não inclui o tempo de decisão do escalonador

## Slide 19: Latência de Interrupção
O que é uma Interrupção?
Finalidade
Implementação
  PIC
  IRQ
  Prioridades
Interrupt Handler
Vetor de Interrupção

## Slide 20: Latência de Interrupção
Tempo entre a sinalização de uma interrupção e o início do tratador da interrupção
Equivale ao release jitter da rotina tratadora
SOTR permitem código da aplicação no tratador
  Prioridade
  Eficiência
  Abordagem menos segura

## Slide 21: Latência de Interrupção
Código da aplicação no tratador
Problema 1: Interrupção ocorre quando o kernel está executando
  É desejável que o kernel seja interropível
Problema 2: A rotina de tratamento possui uma chamada do kernel
  O kernel deve interromper num estado consistente para que a rotina de tratamento possa utilizar os serviços

## Slide 22: Latência de Interrupção
Abordagens
  O kernel desabilita as interrupções e o tratador só é ativado quando a tarefa em execução deixa o kernel
    Para a latência de interrupção deverá ser considerado o pior caso, ou seja, a chamada ao sistema que demora mais tempo para ser processada
  O kernel tem pontos de preempção previamente programados
    Não é necessário que a tarefa do kernel termine, mas que chegue no ponto de preempção em que as estruturas de dados estão consistentes
  O kernel é completamente interrompível
    Verifica se há compartilhamento das estruturas de dados da tarefa executando e do tratador
    Mecanismo de sincronização, ex: interrupções são desabilitadas enquanto as estruturas de dados compartilhadas usadas pelo tratador estão sendo modificadas

## Slide 23: Latência de Interrupção

## Slide 24: Tempo de execução de chamadas ao sistema
Tempo de execução de cada uma das chamadas do sistema
Depende do estado do kernel quando a chamada é feita
Depende da arquitetura onde o sistema é executado
O manual pode informar os tempos das chamadas em diferentes situações e estados do kernel, na análise de escalonabilidade considerar o pior caso
Na prática raramente estes valores estão disponíveis

## Slide 25: Medição de Tempos
Necessidade de uma referência temporal confiável
Em geral SOTR dispões de temporizadores mas muitas vezes não possuem a resolução necessária
A inclusão do código para realizar medições acaba por alterar o comportamento temporal do sistema
Variação dos valores obtidos conforme a carga do sistema
A melhor abordagem é a utilização de um hardware externo que observa os eventos, mede intervalos e monitora os barramentos de dados

## Slide 26: Medição de Tempos

## Slide 27: Medição de Tempos
Valores médios e variância não bastam no caso de SOTR
O valor máximo pode ser utilizado para garantir um comportamento do pior caso
Conhecimento da distribuição de probabilidades permite optimizações no sistema

## Slide 28: Requisitos Mínimos
SOTR

## Slide 29: Requisítos Mínimos para SOTR
Dar suporte a multi-thread com escalonamento baseado em prioridades e preempção
Prioridades são associadas à execução das threads e deve existir um numero suficiente de níveis de prioridade para atender à aplicação alvo
Incluir um mecanismo de sincronização de threads com comportamento previsível
Deve haver um mecanismo para previnir a inversão de prioridades
O comportamento do SO em termos de métricas deve ser conhecido e previsível, para todos os cenários possíveis

## Slide 30: Questões Importantes para Análise de Escalonabilidade e escolha de SOTR
É possível desativar todos os mecanismos que tornam o comportamento temporal menos previsível? Ex.: memória virtual, garbage collection
Os tratadores de dispositivo atendem as requisições conforme as prioridades da aplicação ou simplesmente pela ordem de chegada?
O kernel do sistema pode ser interrompido a qualquer momento para executar o tratador de uma interrupção?
Qual o maior intervalo de tempo contínuo no qual as interrupções permanecem desabilitadas?

## Slide 31: Tipos de Suporte para Tempo Real
SOTR

## Slide 32: Tipos de Suporte
NTR (Núcleo de Tempo Real)
  Funcionalidade mínima
  Excelente comportamento temporal
  Ex.: controlador industrial de propósito único.
  Escalonamento executivo cíclico
SOTR (Sistema Operacional)
  Funcionalidades de um SOPG
  Adaptado para melhorar o tempo de resposta médio
  Qualidade variável
  Ex.: Unix SVR4, Solaris, QNX, etc.
  Escalonamento baseado em prioridades
Notes: São dois os tipos de suporte para Tempo Real.
O NTR consiste de um pequeno kernel com funcionalidade mínima, mas excelente comportamento temporal.
Seria a escolha indicada para o controlador de uma máquina industrial, por exemplo.
O SOTR apresenta um kernel com funcionalidades de um sistema de propósito geral, porém adaptado para melhorar o comportamento temporal.
A qualidade do kernel adaptado varia de sistema para sistema, pois alguns são completamente reescritos com foco em tempo real e outros, recebendo apenas algumas otimizações.
Exemplo: Solaris, baseado em Unix, porém projetado com preocupação especial acerca do tempo de resposta.
A solução de escalonamento oferecida por cada produto varia, de acordo com o mercado-alvo.
De qualquer forma, as soluções mais populares são o executivo cíclico, no caso do NTR, que oferece teste e escala em tempo de projeto, ou seja, total garantia dos requisitos temporais;
e o escalonamento baseado em prioridades no caso do SOTR, cuja produção da escala ocorre em tempo de execução.

## Slide 33: Tipos de Suporte
Notes: A tabela representa um resumo dos tipos de suporte em função da previsibilidade temporal e funcionalidades.
Além do NTR e do SOTR, temos também a implementação trivial, direcionada e sem preocupação temporal,
e a implementação ideal, bastante complexa e objeto de diversos estudos, que implementa um conjunto genérico de funcionalidades oferecendo ótimo suporte temporal.

## Slide 34: Acesso aos Serviços
Organização em camadas
  Maior abstração / Menor previsibilidade
  Menor abstração / Maior previsibilidade
Acesso direto a camadas inferiores
  Cumprimento dos requisitos temporais
  Liberdade da aplicação
Notes: Os sistemas operacionais estão organizados em camadas e, à medida que subimos de uma para outra, os serviços oferecidos tornam-se mais sofisticados, apesar de menos previsíveis.
Além do hardware, pode existir um microkernel que oferece serviços básicos como alocação e liberação de memória física, escalonamento de tarefas e mecanismo para sincronização de tarefas/processos.
O kernel oferecerá serviços mais elevados como sistema de arquivos, protocolos de comunicação e instalação de drivers de dispositivos.
Em sistemas em que uma única aplicação é executada ou em que todas as aplicações estão associadas com o mesmo usuário,
é interessante que a aplicação acesse diretamente o microkernel ou até mesmo o hardware, para cumprir com seus requisitos temporais. Nesse caso, o sistema operacional abre mão do controle completo sobre o que a aplicação pode ou não fazer.

## Slide 35: Escolha do Suporte de Tempo Real
Fatores
  Diferentes abordagens de escalonamento
  Diferentes métricas publicadas
  Métricas obtidas numa plataforma diferente
  Variação nas ferramentas e linguagens suportadas
  Variação no suporte a periféricos
  Variação nas plataformas de hardware suportadas
  Diferentes níveis de conformidade com os padrões de interface de SO
  Variação na política de licenciamento e custo associado
Notes: A escolha do suporte mais apropriado ao projeto sendo desenvolvido é difícil, uma vez que cada produto apresenta abordagens diferentes para os diversos fatores que influenciam a previsibilidade temporal do sistema.
Desenvolvedores de SOTR geralmente não publicam todas as métricas necessárias para uma análise detalhada.
Cada SOTR possui um sistema próprio para incorporação de novos drivers de dispositivos.

## Slide 36: Padrão Posix Portable Operating System Interface
SOTR
Notes: X de Unix, em que o Posix é baseado.

## Slide 37: Posix
Padrão de interface de um sistema operacional
  Foco na portabilidade entre sistemas operacionais
  Criado pela IEEE em 1988
  Baseado no Unix
  Sistemas operacionais 100% compatíveis
    Solaris, QNX, Mac OS X, dentre outros.
Padroniza a sintaxe das rotinas do SO
  Interrupções de software / System calls
Evolução
  Inicialmente, API de um SOPG
  Inclusão posterior de suporte a tempo real
Notes: Posix é um padrão que busca a portabilidade das aplicações, independente do fornecedor do sistema operacional, e que tem sido adotado pela maioria dos SOTR (Solaris, QNX, etc.).
Baseado no Unix, foi criado pela IEEE, e representa um padrão para a interface do sistema, mas não sua implementação. (semelhante a uma API)
A maioria dos SO implementam chamada de sistema através de interrupção de software. O Posix padroniza a sintaxe das rotinas de biblioteca que executam as interrupções de software, que são a interface do kernel. A interrupção em si depende do processador utilizado, mas as rotinas de biblioteca podem ser padronizadas.
A sintaxe do Posix é em C e a semântica, na linguagem de abstrações e terminologia do Unix.
Em sua primeira versão, o padrão definia apenas a API de um sistema operacional de propósito geral. Com o passar do tempo, evoluiu e passou a incluir também serviços de suporte a aplicações de tempo real.

## Slide 38: Posix
“Perfis”
  Implementações parciais da interface (originalmente extensa)
  Direcionados a mercados específicos
  Perfis destinados a tempo real
    Ex.: controlador de múltiplos dispositivos, com apenas uma tarefa de várias threads, sem operador e sistema de arquivos
Escalonamento
  Suporte a escalonamento baseado em prioridades deve ser garantido
    No mínimo 32 níveis de prioridade
    Escalonamento de threads de mesma prioridade depende do SOTR
Notes: Uma vez que o padrão Posix é bastante extenso, existem diversos perfis direcionados a tipos diferentes de aplicações, contendo uma implementação parcial e otimizada da interface. Isso facilita sua inclusão em sistemas embarcados, como equipamentos industriais e domésticos.
Alguns dos perfis destinados a tempo real incluem:
pequeno sistema controlando um ou mais dispositivos, sem interação com operador, sem sistema de arquivos, e com apenas uma tarefa de múltiplas threads;
mistura de tarefas de tempo real com tarefas convencionais, com suporte para MMU, dispositivos de armazenamento (discos) e suporte para rede.
Posix suporta escalonamento baseado em prioridades. No mínimo 32 níveis devem ser suportados, embora o número exato dependa de cada implementação.
O escalonamento de threads de mesma prioridade pode ser feito por FIFO, fatias de tempo ou outra implementação especificada pelo desenvolvedor do SOTR.

## Slide 39: Posix
Extensões de Tempo Real
  Clocks e Timers
    Resolução mínima de 20 ns
  Mecanismos de Sincronização de tarefas
    “mutex”, variáveis-condição, monitores
  Mecanismos de Comunicação entre tarefas
    Fila de mensagens
    Sinais do Sistema
      Comunicação assíncrona
      Ao enviar um sinal, o SOTR interrompe o fluxo de execução normal do processo
      “Default” ou “custom” signal handlers
Notes: O documento de extensões de tempo real do Posix inclui especificações de:
Suporta também a existência de múltiplos relógios (temporizadores) identificáveis, com resolução mínima de 20 ns.

## Slide 40: Sincronização entre tarefas no Posix
“fork” e “wait”
  Tarefas podem criar ou esperar pelo término de outra
Variáveis “mutex”
  Controle do acesso a uma seção crítica
  “lock” e “unlock”
  Suporte aos protocolos PHP e PCP
Variáveis-condição
  “wait” e “signal”
  Recebe o “mutex” portado por uma tarefa bloqueada
  Libera a região crítica para outra tarefa até sinalização
Monitores
  Coleção de dados e métodos
  Apenas um método pode estar ativo por vez
Notes: As primitivas clássicas “fork” e “wait” permitem que uma tarefa crie ou espere pelo término de outra.
Acerca dos mecanismos de sincronização, Posix garante semáforos, que podem ser usados para sincronizar “threads” de tarefas distintas. Além dos comandos P e V, Posix apresenta uma primitiva para se determinar o valor atual do semáforo.
Para controlar o acesso a uma seção crítica, o mecanismo de “mutex” também é incluso. Os mutexes são monitorados através dos comandos “lock” e “unlock” e oferecem suporte aos protocolos de herança de prioridade (PHP) e prioridade teto (PCP).
A sincronização pode ocorrer através de variáveis-condição. Uma variável-condição é um objeto que permite dois tipos de operação: wait e signal.
Uma thread/tarefa fica bloqueada junto à variável-condição através do wait ou timedwait. O porte do lock sobre o mutex associado também é passado adiante.
Isso faz com que o mutex bloqueado pela thread/tarefa seja desbloqueado para que outra thread/tarefa possa acessar a região crítica.
Quando outra thread/tarefa executa signal ou broadcast sobre a variável-condição, a thread/tarefa dormente é acordada ou todas as threads/tarefas são acordadas de uma vez, respectivamente. Quando uma thread é acordada, é automaticamente requisitado um lock sobre o mutex associado.
A operação de mutexes e variáveis-condição permite a implementação de “monitores”, uma coleção de dados e métodos sobre esses dados que limita o acesso a si a apenas um processo por vez, ou seja, apenas um único método de um monitor pode estar ativo num determinado instante.

## Slide 41: Sincronização entre tarefas no Posix
Notes: Uma thread/tarefa fica bloqueada junto à variável-condição através do wait ou timedwait. O porte do lock sobre o mutex associado também é passado adiante.
Isso faz com que o mutex bloqueado pela thread/tarefa seja desbloqueado para que outra thread/tarefa possa acessar a região crítica.
Quando outra thread/tarefa executa signal ou broadcast sobre a variável-condição, a thread/tarefa dormente é acordada ou todas as threads/tarefas são acordadas de uma vez, respectivamente. Quando uma thread é acordada, é automaticamente requisitado um lock sobre o mutex associado.

## Slide 42: Comunicação entre tarefas no Posix
Fila de mensagens
  Comunicação assíncrona
  Acesso indireto à outra tarefa
  Vários leitores e escritores por fila
  Prioridade entre mensagens (ordenação dinâmica)
  Operações
    “send” e “receive”
    Ordem de acesso definida através de escalonamento baseado em prioridades
      Coleta de mensagem de uma fila vazia
      Envio de mensagem a uma fila de capacidade limitada
Notes: O Posix também define um mecanismo de fila de mensagens, caracterizando uma comunicação assíncrona e com endereçamento indireto (o endereço é da fila, e não da tarefa) entre processos.
Cada fila pode ter vários leitores e escritores.
Mensagens podem ter prioridade, sendo ordenadas apropriadamente.
Devido ao overhead associado faz mais sentido utilizar filas para comunicação entre threads de tarefas distintas, ao invés de threads de uma mesma tarefa, caso em que mutexes e variáveis compartilhadas são mais apropriados.
As operações sobre filas são semelhantes às operações sobre arquivos. A fila recebe um nome ao ser criada e, para ser acessada, deve primeiro ser aberta. As operações para envio e coleta de mensagem são “send” e “receive” (que pode ser bloqueante ou não).
Quando mais de uma thread estiver tentando acessar uma fila, o acesso será definido através de um escalonamento baseado em prioridades, seja para coletar uma mensagem de uma fila vazia ou enviar uma mensagem para uma fila de capacidade limitada.

## Slide 43: Sinais
Gerados pelo kernel para informar a aplicação
  Em resposta a erros durante a execução de uma tarefa
    Acesso ilegal à memória (SIGSEGV)
    Instrução ilegal (SIGILL)
    Divisão por zero (SIGFPE)
Permite implementação de tolerância a falhas
  Rotinas ativadas pela detecção dos sinais
  Ocorrência assíncrona, dificultando previsibilidade do sistema
Outras aplicações
  Temporizadores (SIGALRM)
  Nova entrada na fila de mensagens
  Perda de um deadline, falha no hardware, etc.
Notes: Como qualquer outro SO tipo Unix, os sinais cumprem um papel importante no Posix. Erros durante a execução de uma tarefa como acesso ilegal à memória (SIGSEGV), instrução ilegal (SIGILL) e divisão por zero (SIGFPE) são detectados pelo kernel, que gera um sinal para informar a aplicação.
O mecanismo de sinais é importante para sistemas de tempo real, pois permite a implementação de técnicas de tolerância a falhas. O programador da aplicação pode tratar eventuais erros de execução através de rotinas ativadas pelo recebimento desses sinais.
Entretanto, por se tratar de uma ocorrência assíncrona, esse tipo de situação dificulta a análise de escalonabilidade do sistema.
Sinais podem ser usados também como temporizadores. Uma temporização pode ser requisitada por uma tarefa ao kernel, que emitirá o sinal SIGALRM à mesma tarefa quando a temporização acabar.
Também são comumente usados para sinalizar a chegada de uma mensagem em uma fila, quando não existem threads bloqueadas esperando pela mesma. Outros acontecimentos importantes que podem ser indicados por sinais assíncronos incluem: a perda de um “deadline”, uma falha no hardware ou uma mudança no modo de operação.

## Slide 44: Standard Signals do Unix
Notes: Como qualquer outro SO tipo Unix, os sinais cumprem um papel importante no Posix. Erros durante a execução de uma tarefa como acesso ilegal à memória (SIGSEGV), instrução ilegal (SIGILL) e divisão por zero (SIGFPE) são detectados pelo kernel, que gera um sinal para informar a aplicação.
O mecanismo de sinais é importante para sistemas de tempo real, pois permite a implementação de técnicas de tolerância a falhas. O programador da aplicação pode tratar eventuais erros de execução através de rotinas ativadas pelo recebimento desses sinais.
Entretanto, por se tratar de uma ocorrência assíncrona, esse tipo de situação dificulta a análise de escalonabilidade do sistema.
Sinais podem ser usados também como temporizadores. Uma temporização pode ser requisitada por uma tarefa ao kernel, que emitirá o sinal SIGALRM à mesma tarefa quando a temporização acabar.
Também são comumente usados para sinalizar a chegada de uma mensagem em uma fila, quando não existem threads bloqueadas esperando pela mesma. Outros acontecimentos importantes que podem ser indicados por sinais assíncronos incluem: a perda de um “deadline”, uma falha no hardware ou uma mudança no modo de operação.

## Slide 45: Sinais
Sinais de Tempo Real
  No mínimo 8 sinais entre SIGRTMIN e SIGRTMAX
  Cada sinal possui um número associado
  São enfileirados, ao invés de sobreescritos
  System call “sigqueue”
    A própria aplicação pode gerar um sinal deste conjunto
Notes: No Posix, a aplicação em tempo real motivou a definição de um conjunto de sinais entre SIGRTMIN e SIGRTMAX, com no mínimo 8 sinais.
São enfileirados, ao invés de sobreescritos, e podem carregar dados adicionais além da sinalização.
Através da chamada de sistema “sigqueue”, o próprio código da aplicação pode gerar um sinal deste conjunto.
A utilização dos sinais precisou ser adaptada para o contexto de múltiplas threads, uma vez que o conceito surgiu por volta de 1970, quando o conceito de threads ainda não era suportado pelo Unix.

## Slide 46: Posix e SOTRs
Vantagens
  Facilidade de porte da aplicação entre diferentes SOs
  Otimização do SOTR através do mecanismo de perfis
  Suporte a conceitos de tempo real
Atenção
  Alguns SOTR suportam interface Posix e proprietária
    A proprietátia provavelmente apresenta melhor desempenho
  SOTR que, vagamente, “segue o padrão Posix”
    Necessidade de estudo detalhado
  Aspectos temporais e de implementação estão fora do Posix
    Responsabilidade do desenvolvedor do SOTR
Notes: Ao usar um SOTR compatível com Posix, o porte da aplicação para outro sistema operacional fica bastante facilitado, caso o outro SO também suporte Posix. Muitos SOTR suportam esse padrão.
Em termos funcionais o padrão Posix cobre muitas das necessidades que nós expusemos dos SOTR, oferecendo muito mais do que o necessário para STR pequenos.
O mecanismo de perfis permite que o SOTR contenha apenas as funcionalidades do mercado-alvo, que sempre seguirão uma interface padrão, criando um ambiente de programação familiar.
Muitas vezes, porém, o projetista do STR deve fazer um estudo detalhado de um SOTR que anuncia vagamente que “segue o Posix”, sem especificar o perfil em questão.
Alguns SOTR suportam duas interfaces: uma Posix e uma proprietária. Isso pode ocorrer porque a proprietária já existia antes ou porque na interface proprietária foram realizadas otimizações fora do padrão que resultam em melhor desempenho.
Apesar do padrão se preocupar com funcionalidades que ofereçam suporte a aplicações de tempo real, como o modelo de escalonamento e a sincronização de processos, os aspectos temporais e da implementação do kernel não são especificados e devem ser respondidos pelo desenvolvedor do sistema operacional.

## Slide 47: Escalonamento no Unix SVR4 Unix System V Release 4.0
SOTR
Notes: Desenvolvido pela AT&T, foi a versão de maior sucesso comercial do Unix System V, sendo inclusive usada no primeiro Atari.

## Slide 48: Escalonamento no Unix SVR4
Classes de escalonamento “default”
  “Time-sharing”
  Tempo Real
Definição de 160 níveis de prioridade
  Mais baixa (0) a mais alta (159)
  Classe “Time-sharing” (0 – 59)
  Kernel (60 - 99)
  Classe Tempo Real (100 - 159)
Novas classes
  Podem ser escritas e instaladas no sistema
  Responsáveis por atribuir e modificar as prioridades de cada tarefa
  Código conforme a interface padrão do SVR4
Notes: A solução de escalonamento do Unix SVR4 é semelhante à do Posix, mas não idêntica.
Primeiramente, existem classes de escalonamento. As classes “default” são: “time-sharing” e tempo real. Com exceção de partes não-interrompíveis do kernel, a tarefa de maior prioridade sempre executará (uma tarefa do kernel só pode ser preemptada no Unix SVR4 nos pontos de interrupção).
São definidos 160 níveis de prioridade, do mais baixo (0) ao mais alto (159).
A divisão prévia dos níveis nas classes é a seguinte: os 60 primeiros representam a classe time-sharing; os 40 seguintes, as prioridades usadas pelo código do sistema; e os 60 finais, a classe de tarefas de tempo real.
Novas classes de escalonamento podem ser escritas e instaladas no sistema, sendo responsável por atribuir e modificar as prioridades de cada tarefa da sua classe.
Esse código é semelhante a um tratador de dispositivo (driver), pois deve ser escrito de acordo com uma interface padrão do SVR4, cujas rotinas serão chamadas sempre que uma decisão de escalonamento deva ser tomada.

## Slide 49: Escalonamento no Unix SVR4
“Time-sharing”
  Prioridades em tempo de execução
  Fatia de tempo inversamente proporcional à prioridade
  Recálculo da prioridade a cada evento associado à tarefa
    Reduzida - a fatia de tempo é esgotada
    Elevada - a fatia de tempo permanece intacta por muito tempo
Tempo Real
  Maiores prioridades do sistema
    Bloqueada até o ponto de interrupção de uma tarefa ativa do kernel
  Fatia de tempo também inversamente proporcional
  Latência para execução
    Processamento da interrupção +
    Chegada no ponto de interrupção do Kernel +
    Interferência de outras tarefas da mesma classe
Notes: Na classe “time-sharing”, as tarefas terão suas prioridades definidas em tempo de execução.
Fatias de tempo são usadas para dividir o processador. A duração da fatia é inversamente proporcional à prioridade da tarefa.
O recálculo da prioridade de uma tarefa ocorre somente com eventos associados a essa tarefa, ao invés de a cada segundo (como no Unix SVR3).
A prioridade é reduzida quando a fatia de tempo é esgotada pela tarefa.
A prioridade é elevada sempre que a tarefa fica muito tempo sem esgotar sua fatia de tempo (possivelmente por estar sendo bloqueada constantemente).
A classe tempo real utiliza as maiores prioridades do sistema. Quando uma tarefa é liberada, ela obtém o controle do processador automaticamente, a não ser que o mesmo execute outra tarefa da classe ou um código do kernel. Nesse último caso, é necessário aguardar a chegada do próximo ponto de interrupção (em que garante-se que as estruturas de dados do kernel estão consistentes).
No Unix SVR4, essa espera pode ser relativamente grande, representando uma de suas desvantagens.
Tipicamente as tarefas de prioridade maior recebem fatias de tempo menores, pois espera-se que sejam muito curtas.
Por fim, a latência até a execução da tarefa é a soma do processamento da interrupção causadora com a espera pelo ponto de interrupção do kernel, além das interferências causadas por outras tarefas da classe tempo real.

## Slide 50: Escalonamento no Unix SVR4
Melhorias em relação ao Unix tradicional
  Suporte a aplicações de Tempo Real
Problemas
  Kernel não é preemptável em qualquer ponto
  Desconhecidos
    Tempos de chamada do sistema
    Tempo máximo de bloqueio pelo kernel
Notes: A solução de escalonamento no Unix SVR4 é melhor que no Unix tradicional para aplicações de tempo real, porém ainda apresenta problemas quanto à previsibilidade.
Além do kernel não ser preemptável em qualquer ponto, experiências confirmam que é complicado ajustar o sistema para um conjunto misto e diversificado de aplicações.
Os tempos de chamada do sistema e o tempo máximo de bloqueio pelo kernel também não são conhecidos.

## Slide 51: Solaris
SOTR

## Slide 52: Solaris
Sistema Operacional Unix desenvolvido originalmente pela Sun Microsystems.
Apesar de inicialmente desenvolvido como software proprietário, em 2005, foi fundado o projeto de código aberto OpenSolaris. Desde então, updates do “kernel” eram providos constantemente.

## Slide 53: Solaris
Com aquisição da Sun pela Oracle em 2010, se tornou um OS proprietário, atualmente conhecido como Oracle Solaris.

## Slide 54: Solaris
A solução de escalonamento melhora o escalonamento do Unix SVR4
Utilizado em workstations e servidores baseados em processadores da AMD e Intel, como também em sistemas x86 produzidos por empresas como Dell, Hewlett-Packard, IBM e Siemens.

## Slide 55: Solaris
O kernel do Solaris é completamente preemptável:
  Interrupções podem acontecer mesmo quando uma thread está executando código do “kernel”
  Interrupções são desabilitadas em pouquíssimos casos, diminuindo a latência no atendimento das interrupções.
  Interrupções na verdade ativam threads especiais do “kernel”, que possuem a prioridade mais alta no sistema.

## Slide 56: Solaris
Escalonamento:
  Suporta multi-processamento
    Utiliza fila única de threads para todos os processadores, exceto para as threads de interrupções que são geradas em um processador específico.
  “Escalonamento Escondido”
    Quando uma thread retorna ao modo usuário após executar algum código do “kernel”, se existem tarefas pendentes com respeito a interrupções (streams de comunicação, por exemplo), tais tarefas serão executadas.
    Nesse cenário, pode ocorrer Inversão de Prioridade

## Slide 57: Solaris
Escalonamento:
  Tratando Inversão de Prioridades
    “kernel” suporta Herança de Prioridades
    Quatro tipos de mecanismos de sincronização: Mutexes, Semáforos, Variáveis de Condição e "bloqueio leitor/escritor"

## Slide 58: QNX
SOTR

## Slide 59: QNX
Atualmente, a QNX Software Systems é líder mundial em soluções para tempo real e em tecnologia OS embarcado.
Líderes mundiais como a Cisco, General Eletric e Siemens dependem da tecnologia QNX para roteadores de rede, instrumentos médicos, unidades telemáticas de veículos, sistemas de segurança e de defesa, robótica industrial e outras aplicações de missões críticas.

## Slide 60: QNX
  Em 2010, a Research In Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, adquiriu o QNX e o implementou em seu primeiro tablet, o PlayBook, concorrente direto do iPad, da Apple.
  Mais de 40 sócios apóiam o QNX em quase 100 países.

## Slide 61: QNX
O QNX é baseado na ideia de oferecer a maior parte do SO na forma de um número de tarefas menores, chamadas de Servidores.
Consiste de um “microkernel” e uma coleção de módulos opcionais para serviços (sistema de arquivos, redes, interfaces gráficas)

## Slide 62: QNX

## Slide 63: QNX
“Microkernel” realiza apenas o escalonamento, a comunicação entre processos (por meio de mensagens), o direcionamento de interrupções e gerencia a temporização.
Todo o resto roda como se fosse um processo do usuário.

## Slide 64: QNX
Esta divisão em “microkernel” e módulos permite ao QNX ser pequeno o bastante para ser colocado em ROM, mas ser capaz de crescer através da adição de módulos até transformar-se em um SO distribuído com funcionalidade completa.

## Slide 65: QNX
O QNX inclui:
  Relógios e Temporizadores
  Interrupções Aninhadas
  Instalação e Desinstalação dinâmica de tratadores de interrupções
  Compartilhamento de memória.

## Slide 66: QNX
Suporta 32 níveis de prioridades preemptivas e oferece escolha de algoritmo de escalonamento para tarefas de mesma prioridade.
Servidores podem ter sua prioridade definida pelas mensagens que eles recebem dos clientes.
Diversos sistemas de arquivos podem ser executados simultaneamente.

## Slide 67: QNX Neutrino
SOTR

## Slide 68: QNX Neutrino
Projetado para suportar requisitos temporais de sistemas embarcados de tempo real.
“Microkernel” fornece serviços essenciais para aplicações embutidas:
  Troca de Mensagens
  Serviços de "Threads" do Posix
  “Mutexes”
  Variáveis de Condição
  Semáforos
  Sinais
  Escalonamento otimizado

## Slide 69: QNX Neutrino
Pode ser estendido para suportar as filas de mensagens do Posix, sistemas de arquivos, redes de computadores a nível de sistema operacional, através da adição de módulos de serviço que são plugados ao "microkernel".

## Slide 70: QNX Neutrino
Arquitetura baseada em troca de mensagens e forma um barramento de software que permite o usuário plugar e desplugar módulos do SO sem a necessidade de reiniciar o sistema.
O resultado é um SO bem flexível.

## Slide 71: QNX Neutrino x QNX Tradicional
Na verdade o QNX e o QNX Neutrino ocupam faixas sobrepostas do mercado de SO de tempo real.
A princípio o Neutrino é voltado para aplicações menores, embutidas, enquanto que o QNX tradicional visa aplicações maiores, possivelmente distribuídas.
Mas existe uma certa fatia do mercado que pode ser atentida tanto por um como pelo outro.

## Slide 72: QNX Neutrino GUI

## Slide 73: Linux para Tempo Real
SOTR

## Slide 74: Linux para Tempo Real
O Linux convencional segue o estilo de um “kernel” Unix tradicional, não baseado em “microkernel”, não sendo, portanto, apropriado para aplicações de tempo real.
Embora o "kernel" seja monolítico e ocupe um único espaço de endereçamento, ele aceita "módulos carregáveis em tempo de execução", os quais podem ser incluídos e excluídos sob demanda.

## Slide 75: Linux para Tempo Real
Estes módulos executam em modo privilegiado e são usados normalmente na implementação de “device drivers”, sistemas de arquivos e protocolos de rede.
Além disso, soluções de escalonamento de tempo real podem ser implantadas dentro do “kernel”. Uma vez que seu código é aberto, é possível estudar o comportamento temporal. Algo que é impossível com SOTR comerciais cujo “kernel” é tipicamente uma caixa-preta.

## Slide 76: Linux para Tempo Real
O Linux não é somente a plataforma perfeita para experimentação e caracterização de algoritmos em tempo real. Também é possível encontrar tempo real no Linux atual, no kernel padrão 2.6 disponível no mercado.
É possível obter um bom desempenho para aplicação de tempo real soft pelo kernel padrão. Com um pouco mais de trabalho (correção do kernel), é possível criar aplicativos de tempo real críticos.

## Slide 77: Real Time Linux
SOTR

## Slide 78: Real Time Linux
Extensão do Linux que se propõe a suportar tarefas com restrições temporais críticas (hard real time).
O seu desenvolvimento iniciou no "Department of Computer Science" do "New Mexico Institute of Technology"

## Slide 79: Real Time Linux
Até 2007 foi mantida pela FSMLabs, quando foi adquirida pela Wind River, que é subsidiária da Intel Corporation.
Atualmente possui uma versão Open-Source, para propósitos acedêmicos e de pesquisa (Open RTLinux) e uma versão comercial (Wind River Real-Time Core)

## Slide 80: Real Time Linux
SO no qual o "microkernel" de tempo real co-existe com o "kernel" do Linux, executando-a como a tarefa de menor prioridade.
Utiliza o conceito de máquina virtual para tornar o "kernel" convencional e todas as suas aplicações completamente preemptáveis.

## Slide 81: Real Time Linux

## Slide 82: Real Time Linux
Todas as interrupções são tratadas inicialmente pelo “microkernel” de tempo real, e são passadas para a Tarefa Linux somente quando não existem tarefas de tempo-real para executar.
Tarefas de tempo real não podem usar as chamadas de sistema convencionais nem acessar estruturas de dados do “kernel” Linux.

## Slide 83: Real Time Linux
As tarefas de tempo real se comunicam com as tarefas do "kernel" Linux através de filas sem bloqueio e memória compartilhada.
  Essas filas são na verdade "buffers" utilizados para troca de mensagens, projetadas de tal forma que tarefas de tempo-real nunca são bloqueadas.

## Slide 84: Real Time Linux
Portanto, uma aplicação tempo real típica consiste de tarefas de tempo real incorporadas ao sistema de módulos de “kernel” carregáveis e também tarefas Linux convencionais.
Observe que tanto as tarefas de tempo real como o próprio "microkernel" são carregados como módulos adicionais ao "kernel" convencional.

## Slide 85: Real Time Linux
Tal mecanismo de módulos de "kernel" do Linux permite que novos serviços sejam disponibilizados para as tarefas de tempo real.
Porém, quanto mais complexo esses serviços, mais difícil será prever o comportamento das tarefas de tempo real.

## Slide 86: Conclusão
SOTR

## Slide 87: Conclusão
O comportamento temporal da aplicação de tempo real depende tanto da aplicação em si quanto do sistema operacional.
Desta forma, a escolha do SOTR a ser usado depende fundamentalmente dos requisitos temporais da aplicação em questão.
Não existe um SOTR melhor ou pior para todas as aplicações. A diversidade de aplicações de tempo real existente gera uma equivalente diversidade de sistemas operacionais de tempo real.

## Slide 88: Dúvidas?

## Slide 89: Referências
  Farines, Fraga, de Oliveira. Sistemas de Tempo Real. Departamento de Automação e Sistemas, UFSC. Florianópolis, 2000.
  Vahid, Givargis. Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. John Wiley & Sons. 2002.
  https://rt.wiki.kernel.org/
  http://www.qnx.com/products/neutrino-rtos/neutrino-rtos.html